Казенное предприятие Волгоградской области

«Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро»

Николаевский филиал

| Заказчик: Администрация Очкуровского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | Шифр: 143/15-13-ГП.МО-ПЗ |
| --- | --- |

Генеральный план
Очкуровского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области

Том № 2 – МО.ПЗ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Николаевск  2013 г.

Казенное предприятие Волгоградской области

«Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро»

Николаевский филиал

| Заказчик: Администрация Очкуровского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области | Шифр: 143/15-13-ГП.МО-ПЗ |
| --- | --- |

Генеральный план
Очкуровского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области

Том № 2 – МО.ПЗ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ГГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Директор НФ КПВОВОАПБ					Гукало Е.А.

Николаевск  2013 г.

|  |  | Оглавление |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| 2 |  | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОЧКУРОВСКОМ СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ | 7 |
| 3 |  | ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА | 8 |
| 4 |  | КОМПЛЕКСНЫЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ | 9 |
|  | 4.1 | ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ | 9 |
|  | 4.1.1 | КЛИМАТ | 9 |
|  | 4.1.2 | ОЦЕНКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ | 10 |
|  | 4.1.3 | РЕЛЬЕФ. ВОДНЫЙ БАССЕЙН.ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ. | 11 |
|  | 4.1.4 | РАСТИТЕЛЬНОСТЬ | 12 |
|  | 4.1.5 | СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ | 13 |
|  | 4.2 | АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ | 14 |
|  | 4.2.1 | СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ | 14 |
|  | 4.2.2 | ЗЕМЕЛЬНЫЙ ФОНД села | 15 |
|  | 4.2.3 | ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ | 16 |
|  | 4.2.4 | Сведения о видах. назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального и регионального значения | 17 |
|  | 4.2.5 | Сведения о видах. назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района. местного значения поселения | 17 |
|  | 4.3 | СИСТЕМА ПЛАНИРОВОЧНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ | 18 |
|  | 4.3.1 | ОГРАНИЧЕНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА. | 18 |
|  | 4.3.2 | ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ | 19 |
|  | 4.4 | социально-экономические факторы | 20 |
|  | 4.4.1 | ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ | 20 |
|  | 4.4.2 | ДЕМОГРАФИЯ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ | 20 |
|  | 4.4.3 | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА РАЗВИТИЯ СЕЛА ОЧКУРОВКА | 20 |
|  | 4.4.4 | СОСТОЯНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЖИЛОГО ФОНДА | 23 |
|  | 4.4.5 | СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | 24 |
|  | 4.4.6 | ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА | 26 |
|  | 4.4.7 | ОЦЕНКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ | 27 |
|  | 4.5 | ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОМПЛЕКСНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ТЕРРИТОРИИ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ. | 30 |
| 5 |  | ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МЕТОДАМИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | 31 |
|  | 5.1 | ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ | 31 |
|  | 5.2 | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА И ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ С.ОЧКУРОВКА | 32 |
| 6 |  | БАЗОВЫЙ СЦЕНАРИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ОЧКУРОВКА | 35 |
|  | 6.1 | КОНЦЕПЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ | 35 |
|  | 6.2 | ОПТИМИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ | 36 |
|  | 6.3 | ПРОЕКТНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ | 37 |
|  | 6.4 | ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ | 39 |
| 7 |  | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ | 39 |
|  | 7.1 | ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА | 39 |
|  | 7.2 | ПРОЕКТНЫЕ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ | 40 |
|  | 7.3 | ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗОН И НОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 41 |
|  | 7.3.1 | НОВОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 41 |
|  | 7.3.2 | РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА | 43 |
|  | 7.4 | СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЕТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 44 |
|  | 7.4.1 | Расчет нормативаобеспеченности и потребности в детских учреждениях | 45 |
|  | 7.4.2 | Размещение учреждений здравоохранения | 46 |
|  | 7.4.3 | Размещение учреждений культуры | 46 |
|  | 7.4.4 | Размещение объектов торговли и бытового обслуживания | 46 |
|  | 7.5 | Развитие территории природного комплекса | 47 |
|  | 7.6 | Градостроительная организация производственных, коммунально-складских территорий и территорий специального назначения | 49 |
|  | 7.7 | РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА | 50 |
|  | 7.8 | ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ | 51 |
|  | 7.9 | РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 53 |
|  | 7.9.1 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ | 53 |
|  | 7.9.2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ | 56 |
|  | 7.9.3 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ | 57 |
|  | 7.9.4 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ | 57 |
|  | 7.9.5 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ | 58 |
|  | 7.9.6 | СИСТЕМЫ СВЯЗИ | 59 |
| 8 |  | МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 60 |
| 9 |  | ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | 62 |

- Введение

Проект генерального плана Очкуровского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области разработан КПВО «Волгоградское областное архитектурно-планировочное бюро» Николаевский филиал по заказу администрации Очкуровского сельского поселения (муниципальный контракт №1 от 27.05.2013г.) в соответствии с утвержденным техническим заданием.

Основанием для разработки является необходимость решения органами местного самоуправления вопросов местного значения и реализации полномочий в соответствии  с современным законодательством:

- положениями статьи 9 «Градостроительного кодекса Российской Федерации» №190-ФЗ от 29.12.2004 г.;

- положениями закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2005 г.;

- положениями Градостроительного кодекса Волгоградской области (Закон Волгоградской области от 24 ноября 2008 года № 1786-ОД)

Для генерального плана установлен расчетный срок – 2038г. Данный срок является условным, так как сроки реализации намечаемых мероприятий будут зависеть от бюджетных возможностей сельского поселения. Генеральный план — основной документ, нацеленный на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

В новых условиях социально-экономического развития потребовались новые подходы и новые принципы при разработке генерального  плана. Переход к экономико-правовому управлению развитием поселений, необходимость координации государственных, общественных и частных интересов, усиления органов территориального управления и самоуправления и рост строительной активности потребовали перехода от градостроительного проектирования к градостроительному регулированию. В связи с этим изменилось и назначение генерального плана как стратегического документа. Из  руководства он должен превратиться в инструмент управления градостроительной деятельностью.

Показатели развития народного хозяйства, приведенные в проекте, частично являются самостоятельной разработкой генерального плана, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Волгоградской области, различных структурных подразделений администрации Николаевского муниципального района, администрации Очкуровского сельского поселения и иных организаций.

Материалы генерального плана  Очкуровского сельского поселения Николаевского муниципального района разработаны на основе:

- анализа материалов, предоставленных структурными подразделениями  администрации Николаевского муниципального района и  администрацией Очкуровского сельского поселения, ведомствами и министерствами Волгоградской области;

- «Схемы территориального планирования  Николаевского муниципального района», утвержденной  решением Николаевской районной Думы от 28.06.2011 №27/163;

- ранее разработанного генплана села Очкуровка, выполненного институтом Волгогипроводхоз  в 1977г.

- Ранее разработанных Правил землепользования и застройки, утвержденных Решением Совета депутатов Очкуровского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области от 08.10.2009г. №162/55.

- информационно-аналитических материалов паспорта социально-экономического развития Николаевского муниципального района.

- «Временных региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области» (в ред. постановления Главы Администрации Волгоградской обл. от 21.01.2011 N 27, с изм., внесенными решением Волгоградского областного суда от 14.12.2010 по делу N 3-75/2010),

- «Схемы территориального планирования Волгоградской области»,

- Закон Волгоградской области «Об установлении границ и наделении статусом Николаевского района и муниципальных образований в его составе» от 14.02.2005 г. № 1005-ОД

- «Градостроительный кодекс Волгоградской области» (в ред. Законов Волгоградской области от 04.03.2009 N 1857-ОД, от 13.05.2010 N 2042-ОД),

Генеральный план Очкуровского сельского поселения содержит текстовые и графические материалы утверждаемых положений и материалов по их обоснованию, установленных в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации, Волгоградской области.

Утверждаемая часть Генерального плана Очкуровского сельского поселения состоит из Положения о территориальном планировании Очкуровского сельского  поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области и графических материалов:

- Карта 1 «Карта планируемого размещения объектов местного значения Очкуровского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 2 «Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Очкуровского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 3 «Карта функциональных зон села Очкуровка Николаевского муниципального района Волгоградской области»

- Карта 3 «Карта развития инженерной инфраструктуры села Очкуровка Николаевского муниципального района Волгоградской области»

Материалы по обоснованию Генерального плана Очкуровского сельского поселения состоят из пояснительной записки и графических материалов:

- Карта 1 «Существующее состояние и ограничения использования территории» (в составе 3 чертежей);

- Карта 2 «Карта комплексного развития  территории села Очкуровка».

2.Общие сведения об Очкуровском сельском поселении

Очкуровское сельское поселение расположено в западной части Николаевского района в 6 км от районного центра – городского поселения г.Николаевск. Граничит с Камышинским муниципальным  районом, городским поселением г.Николаевск,  Солодушинским, Ленинским, Ильичевским сельскими поселениями.

Поселение занимает территорию площадью 5630га, в том числе земли поселений 235,9 га, на которых  проживает 1283 человек (по состоянию на 01.01.2013г.)

Село Очкуровка находится в 6 км юго- западнее от г.Николаевска - центра муниципального района,  расположено на левом берегу Волгоградского водохранилища.

Имеются автомобильная дорога с твердым покрытием в направлении районного центра.

Основной хозяйствующий объект поселения, имеющий птицеводческое и животноводческое направление – ЗАО «Агрофирма «Восток», расположенное вне границ села Очкуровка.

Очкуровское  сельское поселение Николаевского муниципального района Волгоградской области образовано Законом Волгоградской области "Об установлении границ и наделении статусом Николаевского района и муниципальных образований в его составе" № 1005-ОД от 14.02.2005 года.

Настоящий генеральный план разрабатывается на часть поселения применительно к населенному пункту село Очкуровка.

3.Основные цели и задачи Генерального плана

Целью генерального плана является:

- разработка долгосрочной стратегии развития территории села Очкуровка на основе комплекса мероприятий во всех сферах хозяйственной деятельности для обеспечения устойчивого развития территории как единой градостроительной системы;

- обеспечение органов местного самоуправления села инструментом для эффективного управления территорией в соответствии с законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

Задачи разработки генерального плана:

- выявление проблем, потенциальных возможностей и условий наиболее полного и эффективного развития территории;

- формирование градостроительной стратегии развития территории;

- прогнозирование социально-экономического развития территории;

- определение основных направлений развития инженерной и транспортной инфраструктуры села;

- определение зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- установление границы населённого пункта;

- установление границ зон с особыми условиями использования территорий, функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон, границ зон существующего и планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения;

- определение территорий для нового жилищного строительства;

- выявление резервных территорий для размещения промышленных и коммунальных объектов;

- разработка предложений по охране окружающей природной среды и улучшению санитарно-гигиенических условий.

Генеральный план является обязательным документом для органов государственной власти, органов местного самоуправления при принятии ими решений и реализации таких решений и может являться основанием для изменения границ населенных пунктов в установленном порядке.

4 Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения

4.1  Природно-климатические условия

4.1.1 Климат

Николаевский муниципальный район располагается в северо-восточной части Волгоградской области и характеризуется резко выраженным континентальным климатом с недостаточным количеством атмосферных осадков, жарким летом, суровой зимой, большой испаряемостью и низкой относительной влажностью летом, частыми засухами и суховеями.

Преобладающее направление зимних ветров северо-восточное,юго-западное, летних – северное, западное. Снеговая нагрузка – 70 кг/мг. Николаевский муниципальный район располагается в северо-восточно части Волгоградской области и характеризуется резко выраженным континентальным климатом с недостаточным количеством атмосферных осадков, жарким летом, суровой зимой, большой испаряемостью и низкой относительной влажностью летом, частыми засухами и суховеями.

Расчетная среднемесячная максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (град. С) +29.3.

Расчетная среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца (град. С) +23.5.

Расчетная среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца (град. С) -11.5.

Направление ветров, также как и их скорость, меняются часто и резко. Наибольшими скоростями отличаются ветры в январе. Лето жаркое сухое и пыльное. Отрицательное действие оказывают сухие юго-восточные ветры. Преобладающие ветры: в январе – восточные, юго–восточные, в июле – западные и северо–западные. Зима умеренно-холодная. Среднегодовая скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% - 4,3 м/сек.

Коэффициент, учитывающий рельеф местности, равен 1.

Коэффициент температурной стратификации атмосферного воздуха А=200.

Среднегодовая относительная влажность воздуха равна 68%.

Глубина промерзания почвы 1,35м.

Продолжительность безморозного периода 153-163 дня.

Среднегодовое количество осадков составляет 335 мм, из них осадки теплового сезона составляют около 60% (192 мм).

Появление снегового покрова, в среднем, начинается 20 ноября, самое раннее – 20 октября и самое позднее 1 января. Средняя дата схода устойчивого снегового покрова обычно имеет место 25 марта, самая ранняя – 28 февраля и самая поздняя – на 18 апреля. Продолжительность периода со снеговым покровом достигает в среднем 101 день. Средний максимум декадных высот снегового покрова за зиму в открытом месте равен – 16 см, что объясняется, с одной стороны, небольшим количеством осадков в холодный период, и с другой стороны часто дующими ветрами, сдувающими снег с равнинных площадей в балки и овраги.

Климатические условия планировочных ограничений не вызывают, но требуют при строительстве необходимых теплотехнических мероприятий. По агроклиматическому районированию район является благоприятным для сельскохозяйственного производства: земледелия, производства зерна, кормопроизводства, бахчеводства, садоводства и животноводства.

4.1.2 Оценка инженерно-геологических условий

В геологическом строении территории принимают участие современные отложения и верхне-четвертичного возраста, сложенные супесями и пылеватыми песками с линзами суглинков и супесей.

Геолого-литологическй разрез предоставлен в следующем виде:

Слой1. Почвенно-растительный слой супесчанный, маловлажный с корнями растений, мощностью до 0,2м.

Слой 2. Супесь коричневая, твердая с линзами суглинка и песка мощностью от 0,4м до 1,1м.

Слой 3. Песок коричневый, пылеватый, маловлажный средней плотности, кварцеватый с линзами  суглинка и супеси вскрытой мощностью от 4,7 до 5,8м.

По степени засоленности пылеватые пески слоя 3 относятся к незасоленным грунтам.

По степени агрессивного воздействия грунтов выше уровня подземных вод для сухой зоны влажности на бетонные и железобетонные конструкции слоя3 относятся к слабоагрессивным и неагрессивным

Коррозийная активность грунтов низкая. По степени морозостойкости грунты относятся к непучинистым.

4.1.3 Рельеф. Водный бассейн, водные ресурсы

В геоморфологическом отношении территория Николаевского района расположена в северо-западной части Прикаспийской низменности на левобережье реки Волги и приурочена к трем геоморфологическим элементам:

1. Приволжская песчаная гряда.

2. Морская хвалынская аккумулятивная равнина.

3. Вторая надпойменная терраса р.Волги.

Поверхность Приволжской песчаной гряды гривисто-волнистая с ассиметричными склонами, пологими к востоку и более крупными и короткими в сторону Волги. Вершины грив покрыты развеваемыми песками. Высота гряды до 4О-45м БС, что на 10-15 м. превышает расположенную восточнее Хвалынскую равнину. Западный склон Приволжской песчаной гряды со стороны Волги подвергнут эрозионному расчленению. Морская Хвалынская аккумулятивная равнина, примыкающая к пологим восточным склонам Приволжской гряды, имеет ровную поверхность и на значительных участках превышение рельефа составляет всего 2-3м., абсолютные отметки поверхности изменяются от 20 до 25 м. БС. Хвалынская терраса прослеживается широкой полосой вдоль водохранилища. К ней приурочена вся существующая застройка села Очкуровка. Поверхность террасы ровная с небольшим уклоном в сторону водохранилища, к которому она обрывается крутым уступом.

Вторая надпойменная терраса р. Волги вытянута узкой полосой вдоль водохранилища и расчленена балками и оврагами, некоторые балки являются временными или постоянными водотоками, абсолютные отметки поверхности составляют 15-25 м. БС. Наиболее крупный овраг находится на юге территории села.

Территория района входит в пределы Прикаспийского артезианского бассейна. Основным водоносным горизонтом является водоносный горизонт хвалынско-хазарских отложений, который следует рассматривать как единый водоносный горизонт. Глубина залегания изменяется от 8.0 до 16.0м. Дебит скважин достигает 9,2 л/сек, при понижении от 4.2 до 14,2 м. Коэффициент фильтрации водовмещающих пород составляет 2,2-18,0 м/сут, в отдельных случаях до 24,0 м/сут. Воды горизонта в основном пресные с минерализацией до 1.2 г/л, реже до 3 г/л, по химическому составу смешанные и гидрокарбонатные натриевые.

Водоносный горизонт апшеронских отложений практического значения не имеет, т.к. содержит солоноватые и соленые воды, которые для водоснабжения не пригодны. Водоносный горизонт альб-сеноманских отложений перспективен, но развит только вдоль береговой полосы Волгоградского водохранилища, что ограничивает его использование. Водовмещающими породами служат мелко- и разнозернистые кварцевые пески мощностью до 70 м., дебит скважин колеблется от 1 до 5 л/сек, а бесфильтровых скважин до 11 л/сек. По минерализации воды пестрые с сухим остатком от 0.23 до 3.0 г/л.

Река Волга у села Очкуровка находится в зоне подпора от плотины Волгоградской ГЭС. Форсированный горизонт при пропуске паводка 1% обеспеченности – 15,8 м. Волновой режим водохранилища характеризуется высотой волны 4,0 м при скорости ветре 40 м/сек. Начало ледовых явлений на водохранилище отмечается в конце ноября, разрушение ледостава и очищение водохранилища ото льда – в начале апреля.

В половодье территория не затапливается, заболоченности нет

Инженерно-геологические условия в целом благоприятны для всех видов капитального строительства. Равнинность местности создает благоприятные условия для развития всех отраслей народного хозяйствам.

К неблагоприятным в инженерно-геологическом отношении территориям относятся участки, вытянутые узкими полосами и отдельными участками вдоль Волгоградского водохранилища с весьма крутыми обрывами, которые достигают высоты 10-15 м. Обрывы сложены в основном породами верхне- и среднечетвертичной систем, которые литологически представлены шоколадными глинами, суглинками и песками. Строительство на этих участках нежелательно, так как может привести к обрушениям склона и оползням.

#### 4.1.4 Растительность

Николаевский муниципальный район по схематической карте растительности Волгоградской области расположен в степной зоне сухих степей. Здесь произрастают дерновинно-злаковые сухостепные группировки (типчаково-ковыльные, житняковые, полынные)

В настоящее время под влиянием длительного и бессистемного выпаса первичная целинная растительность значительно изменилась. В результате на значительной части кормовых угодий получили распространение среднесбитые пастбища с полынково-типчаковыми, разнотравно-типчаковыми, белополынными, полынковыми и другими группировками. Характерной чертой растительности является ее неоднородность, связанная с разнообразием рельефа, почв, увлажнения, влиянием сбоя.

Комплексность почвенного покрова пастбищ с участием зональных почв и солонцов, отражается в мозаичности растительного покрова, представленного зональными растениями с прутняково-белополынной, чернополынной и злаково-ромашниковой группировками, характерными для солонцов и зональных сильносолонцовых почв. Такие пастбища рекомендуется использовать весной и осенью.

Растительность на песках и зональных песчаных и супесных почвах представлена сочетаниями песчаноковыльных, злаково-песчаноковыльных, песчанополынных и других группировок.

В поймах рек на пойменных почвах  растительный покров  характеризуется более густым и богатым травостоем. Здесь распространены осочка, солодка голая, таволга шестилепестная, подмаренник и другие. Это лучшие сенокосы сухо-степной подзоны.

Таким образом, видовой состав с  растительности находится в тесной взаимосвязи с рельефом, и соответственно, со степенью увлажнения.

На территории района встречаются известняки, природные пески, глины. Рядом с районным центром находится самое большое из разведанных в России месторождение бишофита.

#### 4.1.5 Состояние водных ресурсов

Водоснабжение села Очкуровка Николаевского района Волгоградской области осуществляется от артезианских скважин. Объекты водоснабжения принадлежат Очкуровскому сельскому поселению, обслуживает организация МУП «Очкуровское КХ».

Источником водоснабжения служат подземные воды верхнего горизонта хазарских и альбсеноманского мелового горизонта. На территории села Очкуровка расположено 3 скважины и 2 водонапорные башни.

Вода из скважин поступает в распределительную сеть на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственно-технические нужды.

Полив огородов и приусадебных участков осуществляется от технического водопровода, для подачи воды в который, используются водоводы и водозабор из Волгоградского водохранилища.

4.2 Архитектурно-планировочная организация территории

# 4.2.1 Современное использование территории

Территория села Очкуровка расположена на левом берегу Волгоградского водохранилища в северо-восточной части Волгоградской области. Основная ландшафтная особенность территории – равнинность. Рельеф территории ровный с небольшим уклоном в сторону водохранилища. Природные условия в целом благоприятны для проживания людей и производственной деятельности.

Институтом "Волгогипроводхоз" в 1977 году был выполнен проект планировки и застройки с.Очкуровка – центральной усадьбы совхоза Великий Октябрь Николаевского района Волгоградской области. На расчетный срок проект планировки был реализован в части строительства жилья из расчета обеспеченности жильем. Жилая зона застроена квартальной системой. Достроен торговый центр по ул.Мира. Не реализовано строительство клуба в центре села. Зона сельхозобъектов была реализована в неполном объеме, однако в настоящее время существовавшие объекты разрушены и зона отсутствует полностью. Производственная  зона, ранее построенная в северной части   села  объектами МТФ, в настоящее время находится в разрушенном состоянии.

На территории села прослеживается чёткое функциональное зонирование – промышленные территории в основном сосредоточены в северной части села, коммунально-складские территории – в южной, большую часть территории занимает селитебная зона.

Центр сформировался на улице Мира. В центральной части села сформировалась система объектов общественно-делового, коммерческо-торгового назначения. Улица Мира в структуре села является главной планировочной осью, которая делит территорию села на две практически равные части. Здесь располагается большая часть объектов выполняющих торгово-коммерческие функции. Прямоугольная сетка улиц делит территорию села на небольшие кварталы.. Застройка вдоль улиц сформирована в основном индивидуальными домами усадебного типа, в центральной части села частично реализованы предложения предыдущего «Генерального плана», где осуществлены строительством в основном 2-этажные многоквартирные дома, а также одноэтажные блокированные жилые дома. Школа, детский сад, административное здание размещены в отдельных зданиях.

Селитебные территории занимают площадь около 52,9 га и сформированы преимущественно небольшими кварталами прямоугольной формы площадью около 2,5 га (средний размер 240 х 100м). Преобладающим типом застройки на территории села является усадебная.

В центральной части села сформировалась территория под парк, однако, зеленые насаждения на территории парка отсутствуют.

В настоящее время в большей степени получило развитие строительство индивидуальных жилых домов усадебного типа и объектов торгово-коммерческого назначения. Под жилищное строительство осваиваются территории в восточной части села, где имеется значительный резерв свободных от застройки территорий.

Промышленные и коммунально-складские территории в основном сконцентрированы в сложившейся промзоне в южной и северной части села.. Большая часть промышленных территорий используется неэффективно и имеет значительные по площади территориальные резервы.

# 4.2.2 Земельный фонд села

Законом Волгоградской области от 14.02.2005г. № 1005-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Николаевского района и муниципальных образований в его составе» определены границы Очкуровского сельского поселения в составе Николаевского района Волгоградской области, в пределах которых и разрабатывается настоящий генеральный план.

Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 5630  га.

Территория Очкуровского сельского поселения включает в себя один населённый пункт – село Очкуровка.

В настоящее время границы села Очкуровка инструментально не закреплены в соответствии с требованиями №131 ФЗ.

Общая площадь земель населенных пунктов, входящих в Очкуровское поселение представлена  согласно таблице:

Таблица «Площадь земель населенных пунктов»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Площадь в границах кадастровых кварталов (га) | Площадь существующих границ по генеральному плану (га) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Село Очкуровка | 235,9 | 235,9 |

Площадь земель сельскохозяйственных угодий составляет около 5393га, что является основным ресурсом агропромышленного комплекса.

Использование территории в границах населенного пункта с.Очкуровка складывается в основном из жилой зоны, производственной зоны, зоны сельскохозяйственного использования  и инфраструктурных зон, обслуживающих жилье и производство.

Современное использование территории.

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Территория |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель села Очкуровка в установленных границах | га | 235,9 | 100 |
| 1.1 | Зона жилой застройки | га | 52,9 | 22,4 |
| 1.2 | Зона объектов общественно-делового назначения |  | 1,2 | 0,5 |
| 1.3 | Зона объектов производственно-коммунального назначения |  | 22,4 | 9,5 |
| 1.4 | Зоны специального назначения |  | - | - |
| 1.5 | Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур |  | 31,8 | 13,5 |
| 1.6 | Зоны сельскохозяйственного использования |  | 119,1 | 50,5 |
| 1.7 | Рекреационные зоны |  | - | - |
| 1.8 | Земли водного фонда |  | 8,5 | 3,6 |

# 4.2.3 Функциональное зонирование территории

Зона жилой застройки, в основном сосредоточены в центральной части села вдоль Волгоградского водохранилища, на периферии. Жилые зоны сформированы застройкой индивидуальными жилыми домами с приусадебными  участками, застройкой малоэтажными многоквартирными жилыми домами с приквартирными земельными участками, застройкой малоэтажными жилыми домами, а также  включают в себя территории, преимущественно занимаемые учреждениями дошкольного образования, школьного образования.

Зона объектов общественно-делового назначения на территории села представлены зонами объектов административно-делового и общественного назначения и включают в себя территории, преимущественно занимаемые зданиями органов государственного и муниципального управления, гостиницами, магазинами, объектами оптово-розничной торговли, предприятиями общественного питания.

Зона объектов производственно-коммунального назначения представлены территориями производственных  и  коммунально-складских объектов.

Зона сельскохозяйственного использования включают в себя земли сельскохозяйственного использования.

Зона объектов рекреационного назначения включают в себя территории, предназначенные для  занятия зелёными насаждениями общего пользования – парками.

Зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктур включают в себя территории объектов инженерной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры, зону улично-дорожной сети.

Кроме того, земли водного фонда занимают 9,3 га или 3,6% территории села Очкуровка.

4.2.4Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов федерального и

регионального значения

Согласно утвержденных программ  развития Волгоградской области размещение новых объектов регионального  значения на территории село Очкуровского не запланировано. Размещение объектов федерального значения на рассматриваемой территории согласно схем территориального планирования РФ не предусматривается.

4.2.5 Сведения о видах, назначении и наименованиях

планируемых для размещения объектов  местного значения муниципального района, местного значения поселения

В схеме территориального планирования  Николаевского муниципального района, утвержденной  решением Николаевской районной Думы от 28.06.2011 №27/163 предусматриваются следующие мероприятия на перспективу:

- строительство бройлерной прицефабрики с производством мяса птицы 8-10 тысяч тонн.

-  реконструкцию систем водоснабжения в с.Очкуровка,

-  реконструкция канализационного коллектора – 2,9км.

-  реконструкция сетей канализации 0,1км. в с.Очкуровка

Программы комплексного социально-экономического развития поселения отсутствуют.

На перспективу предусматривается инвестиционная площадка на земельном участке сельскохозяйственного назначения, расположенном на въезде в городское поселение г.Николаевск, рядом с АЗС, площадью 0,86га для размещения придорожного сервиса.

4.3 Система планировочных ограничений

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории села Очкуровка находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- Санитарно-защитные зоны;

- Санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Водоохранные зоны;

- Зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

# 4.3.1 Ограничения по условиям охраны природного комплекса.

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации №74-ФЗ от 3 июня 2006 года установлены минимальные размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос:

- водоохранная зона Волгоградского водохранилища - 200 м;

- прибрежная защитная полоса - 50 м.

Площадь водоохранной зоны в пределах границы с.Очкуровка – 33,9 га, в границах прибрежной защитной полосы – 8,6 га.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 для объектов производственного, коммунально-складского назначения. Размеры санитарно-защитных зон установлены в пределах 50 м.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН 2.2.1 /2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения. Предполагается, что при подготовке документов по планировке территории будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения устанавливается для охраны водных скважин, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, от бактериологического и химического загрязнения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и реконструкции.

# 4.3.2 Зоны особо охраняемых природных территорий

на территории села Очкуровка отсутствуют.

Планировочные ограничения отображены на чертежах «Карта ограничений использования территории» и «Карта оценки комплексного развития территории» материалов по обоснованию настоящего проекта.

# 4.4 Социально-экономические факторы

# 4.4.1 Экономико-географическое положение и факторы развития

Село Очкуровка является центром Очкуровского сельского поселения Николаевского муниципального района Волгоградской области. Расстояние от села Очкуровка до областного центра, г. Волгоград составляет 200 км.

Факторами, способствующими дальнейшему развитию территории села Очкуровка являются.

- благоприятные природно-климатические условия;

- наличие мощной водной артерии Волгоградского водохранилища;

- размещение села Очкуровка в 3км. от районного центра Николаевского района - городского поселения г.Николаевск.

4.4.2 Демография и трудовые ресурсы

По данным паспорта социально экономического развития Очкуровского Муниципального района, иным статистическим данным население Очкуровского сельского поселения представлено таблице 2:

Таблица 2 «Демография»

|  | По состоянию на 2013 год |
| --- | --- |
| Население всего | 1283 человек |
| С.Очкуровка | 1283 человек |
| Детей до 15 лет, всего: | 373 человек |
| в том числе дети до 7 лет | 120 человек |
| Население в трудоспособном возрасте | 750 человек |
| Население старше трудоспособного возраста | 160 человек |

Из общего числа проживающих в поселении трудоспособное население составляет  58%, из которых 100%, которого имеет постоянную работу в социальной сфере, сфере обслуживания, предприятиях сельского хозяйства.

Негативные демографические процессы последнего десятилетия сказались на возрастной структуре, привели к старению населения. Сказалось также и чисто демографическое явление – снижение рождаемости.

# 4.4.3 Экономическая база развития села Очкуровка

Экономика села Очкуровка в настоящее время представлена следующими видами хозяйственной деятельности:

- деятельности, связанные с сельским хозяйством;

- деятельности, связанные с распределением электроэнергии, газа и воды;

- деятельности, связанные с производством материальных и нематериальных услуг (транспорт и связь, розничная торговля; гостиницы; образование и прочие коммунальные, социальные и персональные услуги).

В последние годы в экономике села происходят заметные структурные сдвиги. Это находит свое проявление в тенденции к увеличению доли производств услуг.

Очкуровское сельское поселение обладает значительными территориальными ресурсами. Доля земель сельскохозяйственного назначения от общей территории всего поселения составляет 95,8%.

В агропромышленном комплексе определены основные проблемы:

- снижение природного потенциала отрасли – плодородия почвы, поголовья племенного скота;

- недостаточные проводимые мероприятия по оказанию помощи личным подсобным хозяйствам;

- недостаточная мелиоративная работа;

Основной задачей развития агропромышленного комплекса является обеспечение производственной безопасности района и поддержка местных сельхозпроизводителей.

Сельхозпроизводители финансируются с поддержкой из федерального и областного бюджетов, бюджета района.

В настоящее время в условиях рыночной экономики значительная роль  отводится предприятиям малого бизнеса, представленным в основном предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции, торговли и общественного питания.

К основным особенностям малых предприятий относятся:

- низкая материалоемкость;

- высокая степень гибкости;

- возможность быстрой перестройки производства;

- малый фонд зарплаты;

- небольшие инвестиции в оборудование и управленческие расходы;

- возможность для управляющих совмещать несколько профессий;

- способность принимать более гибкие и оперативные решения.

Потребность населения в предприятиях торговли может быть удовлетворена за счет разнообразных форм торгового обслуживания:

- малых торговых предприятий специализированных и узкоспециализированных;

- сети, так называемых, «удобных магазинов», расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров;

- розничными торговыми предприятиями, принадлежащие товаропроизводителю (например, фермеру).

Недостаточно развитой отраслью мелкого предпринимательства является бытовое обслуживание населения и общественное питание. При отсутствии и дефиците бюджетных средств перспективное развитие этих отраслей возможно только за счет малых предприятий. Создание достаточно широкой сети этих предприятий позволит предложить населению более широкий спектр услуг. Заметную роль должны играть предприятия малого бизнеса в сфере по оказанию транспортных услуг, перевозок пассажиров. Организация предприятий малого бизнеса должна, прежде всего, ориентироваться на спрос населения. В последнее время решающее значение в экономике поселения приобрела частная форма собственности.

Основным местом приложения труда с.Очкуровка являются  ЗАО «Агрофирма «Восток»  -  птицефабрика по производству яичной продукции и связанные с ней  сельскохозяйственные объекты по выращиванию, переработке  и хранению зерновых культур, сферы обслуживания, а также небольшие  предприятия по обслуживанию сельхозтехники. Территория птицефабрики расположена за пределами села. Промышленные производства на территории отсутствуют. Производственные  территории в границах с.Очкуровка  располагаются в  северной части хутора, имеют территориальный ресурс для развития. В южной части располагаются предприятия коммунальной сферы – котельная, КНС, баня. 	Перечень предприятий с/х производства представлен в таблице 3

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Выпускаемая продукция, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО «Агрофирма «Восток» | С.Очкуровка, промзона (вне границ с.Очкуровка) | Раб Мощн. | 372 чел Мясо кур – 2689 ц Яйцо -152863 тыс.шт. Молоко -17742 ц | Кормовые, зерновые, технические культуры. Продукция животноводства- молоко, мясо кур, яйцо |

# 4.4.4 Состояние существующего жилого фонда

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед сельским поселением с.Очкуровка. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели местного самоуправления в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда,

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в муниципальном образовании и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством;

- содержание муниципального жилищного фонда;

- создание условий для жилищного строительства.

Жилищный фонд с.Очкуровка  складывается  в основном из  индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, а также из блокированной застройки с приквартирными участками. Имеются девять двухэтажных 18- и 12-ти квартирных домов и  один трехэтажный 24-х квартирный дом.

Общее количество жилых домовладений составляет 229 домов, площадь жилого фонда Очкуровского сельского  поселения составляет  - 21900 кв.м.

Средняя жилищная обеспеченность  Очкуровского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 17 кв. м/чел.  Ветхий жилищный фонд отсутствует. В 2006-2012 гг. жилищное строительство в селе осуществлялось  в основном за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области в жилищное строительство вкладывались в соответствии с Федеральной целевой программой «Социальное развитие села» при строительстве индивидуальных одноквартирных жилых домов в 2011-2012г.

Жилой фонд сильно различается по времени строительства, капитальности и уровню благоустройства.

В результате приватизации доля частного жилищного фонда увеличилась, что привело к формированию нового слоя собственников жилья, как социальной базы жилищной реформы. Однако уровень доходов, при существующих ценах на рынке недвижимости, не позволяет приобрести жилье исключительно за счет собственных средств, в связи, с чем обозначен такой аспект жилищной проблемы, как недостаточная платежеспособность населения, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Сократившиеся за период реформ 1990-2001 годов бюджетные ассигнования всех уровней в строительстве привели к значительному снижению предоставления бюджетного жилья.

# 4.4.5 Социальная сфера

Социальная сфера представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Она охватывает систему образования и подготовки кадров, здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт и т.д.

Образование является одним из ключевых подразделений сферы услуг любого поселения. В 2013 году образовательная сеть с.Очкуровка была представлена:

- учреждениями дошкольного образования;

- дневными общеобразовательными учреждениями;

На территории с.Очкуровка функционирует дошкольное образовательное учреждение, обеспечивающее воспитание, обучение, присмотр и уход за детьми до 7 лет -  МКДОУ «Очкуровский детский сад», мощностью 140 мест, из которых в 2013году посещают 115 детей. Детсад расположен по пер.Садовый в 2-х этажном отдельно стоящем здании.

Следует отметить, что предоставление услуг в основном ориентировано на детей младшего дошкольного возраста и старше. Практически не охвачены такими услугами дети в возрасте до 1,5 лет.

Общеобразовательные учреждения с.Очкуровка представлена дневным средним общеобразовательным учреждением МКОУ «Очкуровская средняя общеобразовательная школа», расположенным по адресу: с.Очкуровка, пер.Зеленый,15, в отдельно стоящем 2-х этажном здании. Мощность учреждения -  324 мест. Численность учащихся 146 человек. Таким образом, общая ежегодная загруженность школ составляет порядка 45%.

Такая загруженность общеобразовательного учреждения благоприятно сказывается на принятой образовательной модели – обучение в школе проходит в одну смену.

Таким образом, система общеобразовательных учреждений характеризуется полнотой охвата детей школьного возраста и вполне соответствует потребностям с.Очкуровка. Основные фонды зданий и сооружений общеобразовательных школьных учреждений находятся в удовлетворительном состоянии.

Недостатком является территориальное расположение школы в центральной части села, что не обеспечивает нормативным радиусом обслуживания периферийные селитебные территории.

Здравоохранение

Система здравоохранения села Очкуровка представлена фельдшерско-акушерским пунктом - ФАП ГБУЗ ЦРБ Николаевского муниципального района, расположенным в отдельно стоящем здании по ул.Советская,28. ФАП рассчитан на 18 посещений, однако фактическая посещаемость -12 человек.

В ФАПе работает 3 медицинских работника.

Основное назначение ФАП – оказание населению села амбулаторной, медико-санитарной неотложной медицинской помощи.

Территориальное расположение ФАП не позволяет обеспечить нормативный радиус обслуживания для населения периферийных селитебных территорий села.

Культура

Сфера культуры с.Очкуровка, наряду с образованием и здравоохранением, является одной из важных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние - один из ярких показателей качества жизни населения.

В настоящее время село располагает сетью учреждений культуры, которая представлена культурно-просветительскими учреждениями: сельским ДК - МКУК «Очкуровский ИДЦ» и сельской  библиотекой, расположенными в одном здании по ул.Степная,10А, имеющими вместимость соответственно 250 мест и 20 мест. Библиотека рассчитана на 11000 томов и в настоящее время не полностью загружена.

Село Очкуровка обеспечено учреждениями культуры в соответствии с установленными социальными нормами, однако здание сельского ДК имеет высокий износ.

Физкультура и спорт

Сфера физической культуры и спорта в селе Очкуровка представлена:

Открытым стадионом на территории школы располагается по пер.Зеленый,15 имеет следующие характеристики: размер поля – 10800м2.

Спортивный зал при школе имеет следующие характеристики: зал общей площадью 172,2 м2.

Кроме того, на территории села располагается открытая спортивная площадка площадью 4800 кв.м.

# 4.4.6 Оценка состояния транспортного комплекса

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На территории села Очкуровка транспортная инфраструктура представлена автомобильным транспортом. Улично-дорожная сеть города имеет четко выраженную прямоугольную схему с густой сеткой жилых улиц.

Въезд в село со стороны городского поселения г.Николаевск осуществляется по автодороге межмуниципального значения Николаевск – Очкуровка, а также по грунтовым дорогам. Автодорога межмуниципального значения Николаевск – Очкуровка имеет IV категорию и протяженность в пределах  границ села – 1,6км.

Основу улично-дорожной сети села составляют местного значения, которые обеспечивают подъезды непосредственно к жилым домам и объектам -улицы Набережная, Титова, Братская, Степная, Юбилейная, Новая, Молодежная, которые проходят по территории села параллельно берегу Волгоградского водохранилища. Улицы Мира, Советская, Волгоградская, Волжская обеспечивают автотранспортные связи в поперечном направлении. Улица Мира обеспечивает въезд в село.

По улицам осуществляются основные транспортные связи между жилыми кварталами села, промышленными зонами и объектами социально-бытового обслуживания.

Общая протяженность улично-дорожной сети села составляет 10,6км, в том числе с твердым покрытием — 2,9 км, то есть 27%.

Ширина улиц в красных линиях колеблется от 10 до 20 м.

К недостаткам улично-дорожной сети следует отнести отсутствие твердого покрытия на многих улицах, недостаточную ширину проезжей части некоторых улиц.

В настоящее время интенсивность движения в основном соответствует пропускной способности улиц. Однако рост автомобилизации и подвижности населения приведет к росту интенсивности движения, а это в свою очередь к необходимости реконструкции улично-дорожной сети.

Для всех дорог необходимо выполнение комплекса работ по ремонту и содержанию.

Грузовые и пассажирские перевозки в поселении осуществляются организациями различных форм собственности и организационно-правовой формы и частными лицами.

4.4.7 Оценка уровня развития инженерного обеспечения территории

Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение села Очкуровка осуществляется от артезианских скважин. Объекты водоснабжения стоят на балансе Очкуровского сельского поселения, обслуживание осуществляет МУП «Очкуровское КХ».

Источником водоснабжения служат подземные воды верхнего горизонта хазарских и альбсеноманского мелового горизонта. На территории села Очкуровка расположено 3 скважины и 2 водонапорные башни.

Вода из скважин поступает в распределительную сеть на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственно-технические нужды, объем отпущенной воды в 2012г. составляет 64,3т.куб.м., протяженность водопроводных сетей – 7,107п.м. На водопроводной сети размещены 13 водоразборных колонок и пожарных гидрантов.

Полив огородов и приусадебных участков в летний период осуществляется от технического водопровода, для подачи воды в который, используются водоводы и водозабор из Волгоградского водохранилища.

Село Очкуровка имеет централизованную систему водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети.

Распределительные сети села находятся в неудовлетворительном состоянии. Материал труб – асбестоцемент. Техническое состояние конструктивных элементов неудовлетворительное. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры, 	пожарные гидранты и водоразборные колонки.

Водоотведение В центральной части села Очкуровка имеются системы самотечных канализационных труб.

Сточные воды от центральной части села самотеком поступают в насосную станцию, расположенную по ул.Советская. которая перекачивает все стоки по напорному канализационному коллектору, мощностью 4800куб.м/сут. Коллектор проходит через село по ул.Степная на насосную станцию, расположенную в городском поселении г.Николаевск, которая направляет стоки на существующие канализационные очистные сооружения.

Протяженность самотечной канализации - 2196,7м. материал труб – асбестоцемент, диаметр 100мм, напорного коллектора из асбестоцементных труб диаметром 200мм.,  в пределах сельского поселения 4080м., в том числе в пределах территории села Очкуровка – 1100м. Сети находятся в изношенном состоянии, планируется реконструкция напорного коллектора.

В остальной части села хозяйственно-бытовые стоки сливаются в септики и выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин, затем вывозятся.

Электроснабжение в с.Очкуровка осуществляется  от «Волжской» подстанции, по сетям 10кВ в воздушном исполнении через потребительские подстанции 10/04 кВ. Распределение электроэнергии по территории села Очкуровка осуществляется по ВЛ-10 кВ. протяженностью 7,4 км. Существующие ВЛ–10 кВ выполнены по радиальным схемам на железобетонных опорах.

Газоснабжение

Источником газоснабжения села Очкуровка является природный газ, который по отводу от газопровода Средняя Азия - Центр подается на газораспределительную станцию «АГРС  г. Николаевск» расположенную в 3,8 км восточнее г.Николаевск. От «АГРС г.Николаевск» газ по газопроводу д 320 мм подается на главный газорегуляторный пункт (ГГРП) и от него по газораспределительным сетям в газопровод среднего давления, от которого и снабжается с.Очкуровка.

От газопровода среднего давления газ поступает в газорегуляторные пункты, где давление газа снижается до 0,005 МПа на индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление. Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне. В с.Очкуровка функционирует 2 ГРПШ, находящихся на балансе ОАО «Николаевскрайгаз»

Существующие расход газа – 860 м.куб/час

Теплоснабжение

Теплоснабжение с.Очкуровка осуществляется от индивидуальных котлов на газовом топливе. Отопление административных зданий, зданий школы, детского сада  – от котельных на газовом топливе, расположенных на территориях зданий.

Отопление и горячее водоснабжение жилого сектора, принадлежащего гражданам на правах частной собственности, осуществляется от газовых котлов, газовых проточных и электрических водонагревателей.

Системы связи

Сеть почтовой связи представляет собой совокупность объектов почтовой связи и почтовых маршрутов операторов почтовой связи, обеспечивающих прием, обработку, перевозку (передачу), доставку (вручение) почтовых отправлений, а также осуществление почтовых переводов денежных средств. Регулирование деятельности операторов почтовой связи на территории Российской Федерации осуществляется Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 176-ФЗ «О почтовой связи».

Услуги почтовой связи населению с.Очкуровка предоставляет ФГУП «Почта России».

На территории с.Очкуровка имеется отделение почтовой связи, расположенное по ул.Мира,7, в котором работает 3 работника.

Сеть связи общего пользования (телефонная связь) предназначена для возмездного оказания услуг электросвязи любому пользователю на территории Российской Федерации и представляет собой комплекс взаимодействующих сетей электросвязи, в том числе сети связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Услуги электросвязи жителям с.Очкуровка предоставляет компания ОАО «РосТелеком» (Волгоградский филиал).

Монтированная ёмкость станции составляет на 01.01.13 г. – 100 номеров, занято 97 номеров. Существующая плотность из нормы плотности 29,96 на 100 человек – 7,79, что не обеспечивает потребности населения в данной услуге.

Также, существующее оборудование и техническое состояние сетей электросвязи общего пользования удовлетворяет потребность в услугах связи, таких, как доступ к информации с использованием инфокоммуникационных технологий: «Интернет», «Ethernet», передача данных (универсальные услуги связи).

Соединительные линии (СЛ) от Центральной АТС (ЦАТС) до сельских оконечных станций (ОС) выполнены с использованием кабеля МСС ВОЛС, позволяющего увеличить емкость станции, на которой в настоящее время всего 48 абонентов, что не надостаточно для потребителей с.Очкуровка.

# 4.5 Выводы по результатам комплексного градостроительного анализа территории. Территориальные ресурсы.

В результате проведенного анализа демографической ситуации села Очкуровка были выявлены ряд основных факторов, благоприятно и неблагоприятно воздействующих на демографическое развитие. Благоприятными  факторами является высокий уровень трудоспособного населения – 58,5%, уровень лиц моложе трудоспособного возраста – 29,07%, что выше  среднего.

По комплексу природных, геополитических, экономико-градостроительных факторов с.Очкуровка имеет достаточный потенциал для экономического развития и качественного улучшения среды.

К положительным факторам, определяющим перспективное развитие районного центра, относятся:

- благоприятные природно-климатические условия;

- размещение села в зоне 3 х -часовой автотранспортной доступности до административного центра Волгоградской области – г.Волгоград;

- разнообразие ресурсов и возможностей хозяйственного освоения территории – сельское хозяйство;

- наличие значительных территорий свободных от застройки в пределах установленной административной границы с.Очкуровка и возможность реконструкции сложившихся территорий рассматриваются как прогрессивный фактор для дальнейшего качественного преобразования территорий.

К основным проблемным факторам современного состояния относятся:

- недостаточно эффективное использование имеющихся производственных территорий;

- недостаточный уровень развития инженерной и транспортной инфраструктур, изношенность инженерных сетей;

- низкий уровень развития социальной инфраструктуры периферийных районов села.

Учитывая результаты комплексного градостроительного анализа можно сделать следующие выводы о территориальных ресурсах и направлениях развития села Очкуровка:

- село имеет достаточные территориальные ресурсы в пределах установленной административной границы для размещения нового жилищного строительства;

- село располагает избыточными территориями для размещения промышленных и коммунальных объектов;

Основными направлениями развития территориально-пространственной организации села являются:

- восточная часть территории во въездной зоне на территорию села;

- жилищное строительство также возможно не только за счет свободных территорий, но и за счёт выявленных внутренних, территориальных ресурсов, за счет более эффективного использования существующих селитебных территорий;

- промышленное строительство в сложившейся промзоне в северной части территории только за счёт выявленных резервов территории.

# 5 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования методами прогнозирования развития территории

# 5.1 Демографический прогноз

Под влиянием социально-экономических факторов происходят качественные изменения характера демографических процессов, в частности, рождаемости и смертности, поэтому  прогнозирование численности населения—сложный процесс.

Расчеты основных показателей демографической ситуации на расчетный срок производились на основе анализа сложившихся в последнее десятилетие изменений в динамике численности населения села Очкуровка, изменений в его возрастной структуре, занятости, уровне жизни и т.д. Учитывались также географическое положение района, его природно-ресурсный потенциал, комфортность природной среды, миграционная привлекательность, устойчивость и сбалансированность структуры хозяйственного комплекса территории и т.д.

За исходную базу перспективных расчетов взяты возрастно-половая структура, рождаемость и смертность, сложившиеся в селе на начало 2013 года.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития села, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных направлений хозяйственной деятельности, малого бизнеса в с.Очкуровка.

Схемой территориального планирования Николаевского муниципального района Волгоградской области по сельским поселениям Николаевского района выявлен отрицательный (негативный ) демографический прогноз

Прогноз численности трудоспособного населения весьма сложная задача и для получения достоверных показателей необходимо определить статистическую модель будущего населения не только по его численности, но и половой и возрастной структуре, состоянии здоровья, внешним миграциям и др. Последние представляют особую трудность для прогнозирования, ввиду влияния многих внешних, информационно трудно-предсказуемых факторов. В основу прогнозного расчета численности трудовых ресурсов положены расчетные показатели перспективной численности населения с.Очкуровка и перспективный половозрастной состав населения на расчетный сроки.

Однако при условии улучшения сложившихся в последние годы тенденций и консервации ряда негативных демографических и социально-экономических показателей развития наиболее приемлемым на перспективу является оптимистический сценарий развития демографических процессов.

Для оценки потребности поселения в ресурсах территории и инженерного обустройства, а также с учётом временно пребывающего населения (студенты, жители, занятые в сфере обслуживания и т.д.), проектом рассматривается численность населения на расчетный срок – 1350 чел.

# 5.2 Экономическая база и прогноз развития экономики села Очкуровка

Экономика села Очкуровка в настоящее время представлена следующими видами хозяйственной деятельности:

- деятельности, связанные с сельским хозяйством;

- деятельности, связанные с распределением электроэнергии, газа и воды;

- деятельности, связанные с производством материальных и нематериальных услуг (транспорт и связь, розничная торговля; гостиницы; образование и прочие коммунальные, социальные и персональные услуги).

В последние годы в экономике села происходят заметные структурные сдвиги. Это находит свое проявление в тенденции к увеличению доли производств услуг.

Очкуровское сельское поселение обладает значительными территориальными ресурсами. Доля земель сельскохозяйственного назначения от общей территории всего поселения составляет 95,8%.

В агропромышленном комплексе определены основные проблемы:

- снижение природного потенциала отрасли – плодородия почвы, поголовья племенного скота;

- недостаточные проводимые мероприятия по оказанию помощи личным подсобным хозяйствам;

- недостаточная мелиоративная работа;

Основной задачей развития агропромышленного комплекса является обеспечение производственной безопасности района и поддержка местных сельхозпроизводителей.

Сельхозпроизводители финансируются с поддержкой из федерального и областного бюджетов, бюджета района.

Основным местом приложения труда с.Очкуровка являются  ЗАО «Агрофирма «Восток»  -  птицефабрика по производству яичной продукции и связанные с ней  сельскохозяйственные структуры по выращиванию, переработке  и хранению зерновых культур, сферы обслуживания, а также небольшие  предприятия по обслуживанию сельхозтехники. Территория птицефабрики расположена за пределами села. Промышленные производства на территории отсутствуют.

Производственные  территории в границах с.Очкуровка  располагаются в  северной части хутора, имеют территориальный ресурс для развития. В южной части располагаются предприятия коммунальной сферы – котельная, КНС, баня.

Перечень предприятий с/х производства представлен в таблице 3

Таблица 3

| № п/п | Наименование | Местонахождения | Единица измерения | Количество (проект) | Выпускаемая продукция, услуги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО «Агрофирма «Восток» | С.Очкуровка, промзона (вне границ с.Очкуровка) | Раб Мощн. | 372 чел Мясо кур – 2689 ц Яйцо -152863 тыс.шт. Молоко -17742 ц | Кормовые, зерновые, технические культуры. Продукция животноводства- молоко, мясо кур, яйцо |

Настоящим генеральным планом предусматривается размещение новых малых производств и резервных площадок производственных территорий в северной промышленной зоне с.Очкуровка.

В настоящее время в условиях рыночной экономики значительная роль  отводится предприятиям малого бизнеса, представленным в основном предприятиями по переработке сельскохозяйственной продукции, торговли и общественного питания.

К основным особенностям малых предприятий относятся:

- низкая материалоемкость;

- высокая степень гибкости;

- возможность быстрой перестройки производства;

- малый фонд зарплаты;

- небольшие инвестиции в оборудование и управленческие расходы;

- возможность для управляющих совмещать несколько профессий;

- способность принимать более гибкие и оперативные решения.

Потребность населения в предприятиях торговли может быть удовлетворена за счет разнообразных форм торгового обслуживания:

- малых торговых предприятий специализированных и узкоспециализированных;

- сети, так называемых, «удобных магазинов», расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров;

- розничными торговыми предприятиями, принадлежащие товаропроизводителю (например, фермеру).

Недостаточно развитой отраслью мелкого предпринимательства является бытовое обслуживание населения и общественное питание. При отсутствии и дефиците бюджетных средств перспективное развитие этих отраслей возможно только за счет малых предприятий. Создание достаточно широкой сети этих предприятий позволит предложить населению более широкий спектр услуг. Заметную роль должны играть предприятия малого бизнеса в сфере по оказанию транспортных услуг, перевозок пассажиров. Организация предприятий малого бизнеса должна, прежде всего, ориентироваться на спрос населения. В последнее время решающее значение в экономике поселения приобрела частная форма собственности.

Малый бизнес пока еще находится в стадии создания, поэтому особенно важно льготное кредитование субъектов малого предпринимательства. В секторе малого предпринимательства сохраняются административные барьеры, недостаточная информационно- консультативная поддержка.

В структуре сферы малого предпринимательства лидируют сельское хозяйство, торговля, бытовое обслуживание. На сегодняшний день в Очкуровском  сельском поселении отсутствуют предприятия сетевой торговли, что, безусловно, благоприятствует развитию малого предпринимательства.

В системе мер по формированию эффективной сферы малого бизнеса проектом определено продолжение реализации мер поддержки предпринимательства, включающих комплекс мероприятий по созданию нормативно-правовой базы для дальнейшего развития малого предпринимательства, финансово- кредитная и инвестиционная, образовательная  поддержка и кадровое обеспечение малого предпринимательства.

Продолжится работа по участию средних и малых предприятий в системе муниципальных законов, создание информационных систем, обеспечивающих доступность для субъектов предпринимательства информации муниципальных заказов, создание информации об объявляемых муниципальных закупках товаров и услуг.

Совместно с Облкомстатом предусматривается создание системы учета показателей деятельности субъектов малого предпринимательства для проведения объективного анализа их участия в формировании доходной  части бюджетов, а также для определения наиболее динамично развивающихся отраслей деятельности субъектов малого предпринимательства.

В ходе проведения экономической реформы получили развитие личные подсобные хозяйства. Развитие подворий населения связано со снижением уровня жизни. Значительная часть продукции подсобного хозяйства используется для личного потребления. Развитие личных подсобных хозяйств населения сдерживается отсутствием рыночных структур по доставке продукции и высокими транспортными затратами. Не сформирована система закупок и своевременных расчетов за сданную продукцию. Районная политика поддержки сельхозтоваропроизводителей  направлена на оказание помощи личным подсобным хозяйствам населения в обеспечении подворий кормами.

6 Базовый сценарий и стратегические направления развития территории села Очкуровка

6.1 Концепция градостроительного развития

Комплексный анализ существующего состояния территории села позволяет сделать выводы о проблемах и перспективах его территориального развития:

1. В селе Очкуровка имеется значительное количество неэффективно используемых промышленных и коммунально-складских территорий.

2. Наметившаяся тенденция к увеличению темпов жилищного строительства требует значительного количества свободных территорий.

3.На территории села выявляется недостаток благоустроенных рекреационных территорий для организации отдыха населения.

4.Территориальное развитие села вдоль берега Волгоградского водохранилища с юга ограничено сформировавшейся коммунальной зоной, а также зоной, в которой ранее размещались сельхозобъекты, с севера территорией промзоной, по которой и установлена граница села.

Выше перечисленные факторы определили основную задачу настоящего генерального плана - разработку комплекса мероприятий, направленных на создание среды для комфортного проживания населения, включающее комплексное и планомерное освоение новых территорий под жилищное строительство, рациональное использование и упорядочение коммунально-складских и производственных территорий. Учитывая экономико-географическое расположение с.Очкуровка в исторически сложившейся системе расселения, сложившуюся специализацию в сельском хозяйстве, наличие территориальных и природных ресурсов, можно сделать вывод о том, что село Очкуровка имеет достаточные предпосылки для дальнейшего успешного развития. Это предусматривает новые и прогрессивные решения назревших проблем социальной, экономической, экологической и пространственной подсистем. В первую очередь, это касается наиболее консервативной из обозначенных подсистем – демографической. Ожидается, что численность населения села к расчетному периоду достигнет 1350 человек.

# 6.2 Оптимизация планировочной структуры

Настоящим проектом предлагается дальнейшее развитие сложившейся планировочной структуры без радикальных изменений. Основные мероприятия градостроительного развития функционально-пространственной среды с. Очкуровка:

- Реализация максимально-эффективного использования территории населенного пункта – реконструкция, модернизация и благоустройство всех функциональных зон.

- Сохранение и развитие структуры населенного пункта, а также системы их общественного центра

Приоритетные направления в развитии отдельных территорий:

- Строительство новых жилых кварталов предлагается вести в восточном направлении на свободных от застройки территориях. Структура и планировка новых жилых кварталов учитывает рельеф местности, трассировку существующих инженерных сетей и транспортных магистралей и улиц. Новые жилые районы планировочно и транспортно связаны с существующими жилыми кварталами, местами приложения труда. Предлагается освоение жилищным строительством территориальных резервов существующей жилой застройки в северной части села.

- Новые промышленные предприятия предлагается размещать на свободных территориях в сложившихся и планируемых участках  промзоны в северной части села.

-  Реконструкция, модернизация и благоустройство общественно-делового центра села, которые обеспечит обслуживание сельского населения в социально-культурной и бытовой сфере Дальнейшее развитие общественной инфраструктуры будет происходить из приоритетных функций поселения, финансовых возможностей, в зависимости от потребительского спроса населения. Настоящим генеральным планом предусматривается развитие уже существующего центра по ул. Мира. Здесь предполагается развитие функций общественного центра за счет реконструкции существующих зданий и сооружений, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, озеленение и благоустройство парковой зоны.

6.3 Проектное функциональное зонирование территории.

Градостроительная деятельность согласно, Градостроительному кодексу РФ, осуществляется в виде территориального планирования – планирования развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, для которых определяются границы и функциональное назначение. Функциональное зонирование территории населенного пункта является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности.

Генеральный план - это долгосрочное планирование. Масштабы его прогнозируемого, планируемого развития определяются масштабами роста объемов строительства жилья, производственных и иных объектов. Масштабы предполагаемого строительства, реконструкции определяются посредством функционального зонирования. Разработанное в составе Генерального плана зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывая сложившуюся планировочную структуру, особенности использования земель сельского поселения.

К основным функциональным зонам, выделенным в Генеральном плане, относятся:

- Зона жилой застройки – зоны различных строительных типов в соответствии с типом и этажностью застройки. Общая площадь жилых зон к расчетному сроку -  75,3 га. Или 31,7%

- Зона объектов общественно-делового назначения, предназначенные для размещения объектов здравоохранения и социальной защиты, культуры, торговли, общественного питания, социально-бытового назначения, административных учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения и иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан; Общая площадь общественно-деловых зон к расчетному сроку -     1,283 га. Или 0,5%

- Зона объектов производственно-коммунального назначения, – промышленные, коммунально-складские объекты. Общая площадь производственных и коммунально-складских зон к расчетному сроку -   39,71  га. Или16,7 %

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур - объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, связи. Общая площадь зон объектов инженерной и транспортной инфраструктур к расчетному сроку -    35,968 га. Или 15,1 %

- зоны объектов рекреационного назначения: леса, парки, скверы, спортивные комплексы и сооружения; Общая площадь рекреационных зон к расчетному сроку -    8,8 га. Или 3,7 %

- зоны специального назначения – зоны предназначены для размещения кладбища. Общая площадь зон  специального назначения к расчетному сроку -   1,6  га. Или 0,7 %

- зоны сельскохозяйственного использования на территории населенного пункта предполагают ведение личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства и огородничества, размещение сельхозугодий. Общая площадь зон  сельхозиспользования к расчетному сроку -  70,03   га. или 29,5 0%

По проектному зонированию территории в Генеральном плане предусматривается:

- преемственность в функциональном назначении сложившихся территориальных зон;

- развитие центра села;

- увеличение площади рекреационных зон в структуре сельских территорий, формирование парковых зон;

- резервирование территорий для перспективного градостроительного развития.

# 6.4 Перспективное развитие территории и предложения по

# оптимизации административно-территориального деления

Уточнена граница населенного пункта по результатам сложившегося землепользования. Анализ территориальных резервов различных функциональных зон территории села показал, что территориальные резервы для развития практически всех видов функциональных зон имеются в границах села Очкуровка. Исключение составляет зона специального назначения, которая появляется в связи с включением в границы села территории кладбища.

Новая граница не затрагивает земельные участки, поставленные на кадастровый учет и устанавливается за счет перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли поселения.

Площадь территории включаемого участка -  1,7 га

Таким образом, площадь территории села Очкуровка увеличится и составит – 237,6га

# 7 Предложения по территориальному планированию

# 7.1 Предложения по установлению границы населённого пункта

Село Очкуровка граничит с землями Очкуровского сельского поселения. По Волгоградскому водохранилищу городское поселение граничит с городским округом г. Камышин.

Законом Волгоградской области от 14.02.2005г. № 1005-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Николаевского района и муниципальных образований в его составе» определены границы Очкуровского сельского поселения Николаевского района Волгоградской области,. Территория Очкуровского сельского поселения включает в себя один населённый пункт – с.Очкуровка, в пределах территории которого и действует настоящий генеральный план.

Предложения по установлению границы населённого пункта отображены в графической части проекта на «Карте границ населённого пункта – село Очкуровка»

Границу населённого пункта село Очкуровка предлагается установить:

- На западе – по берегу Волгоградского водохранилища;

- На юге, востоке – по границе кадастрового квартала с.Очкуровка

- На севере – по границе кадастрового квартала до дороги –подъезду к кладбищу, далее по краю дороги, далее пол границе участка кладбища, далее по границе дороги- подъезда к кладбищу, далее - по границе кадастрового квартала до берега Волгоградского водохранилища

# 7.2 Проектные планировочные ограничения

В проекте на соответствующих картах отображены устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации границы зон с особыми условиями использования территорий.

К основным зонам регламентированного градостроительного использования территории можно отнести следующие:

-С33 от промышленно-коммунальных объектов;

-С33 от инженерно-технических и санитарно-технических объектов;

-охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

-санитарные разрывы (магистральных трубопроводов, автомагистралей и пр.);

-зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

-водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

-зоны охраны памятников истории и культуры.

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить две разновидности зон с особыми условиями использования территории:

  - зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

  - зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться только путем подготовки специальных проектов. Это зоны охраны объектов культурного наследия

Санитарно-защитные зоны промышленно-коммунальных, инженерно-технических и санитарно-технических объектов устанавливают специальный режим использования территории и осуществлении хозяйственной деятельности, определяемый в соответствии с законодательством об охране окружающей среды, специальными нормативами и правилами.

Охранные зоны – устанавливаются в целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройств. и других объектов инженерной и транспортной инфраструктур и исключения возможности их повреждения. Осуществление хозяйственной деятельности в пределах зоны осуществляется в соответствии со специальными нормами и правилами.

Санитарные разрывы – это расстояния, которые устанавливаются в целях защиты населения от источника химического, биологического и/или физического воздействия и уменьшающие это воздействие до значений гигиенических нормативов.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - устанавливаются в целях защиты мест водозаборов и водозаборных сооружений от загрязнения и повреждения.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов – устанавливаются в целях защиты водных объектов, хозяйственная деятельность проводится в соответствии с ФЗ №74 «Водный кодекс Российской Федерации» от 3 июня 2006 года (статья 65).

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятники истории и культуры). Виды и режим использования памятников устанавливаются Проектом зон охраны объектов культурного наследия.

Предлагаемые настоящим проектом производственные и коммунально-складские объекты размещены с учётом санитарно-защитных, охранных зон и санитарных разрывов.

Планировочные ограничения отображены на чертежах «Карта ограничений использования территории» и «Карта оценки комплексного развития территории» материалов по обоснованию настоящего проекта.

7.3 Градостроительная организация жилых и общественных зон и новое жилищное строительство.

7.3.1 Новое жилищное строительство

Основой для разработки раздела послужили выводы комплексного градостроительного анализа. Разработка предложений по градостроительной организации жилых зон, реконструкции и новому жилищному строительству является одной из важнейших задач генерального плана.

Предложения по развитию нового жилищного строительства базируются на следующих основных принципах:

- размещение необходимых в течение расчетного срока объемов жилищного строительства в пределах земель населенного пункта;

- строительство нового жилищного фонда с учетом системы нормативных планировочных ограничений;

- комплексная застройка и благоустройство районов нового жилищного строительства с полным инженерным оборудования территории и строительством объектов социальной сферы; устройством спортивных и парковых зон;

- реконструкция и благоустройство сложившихся жилых зон – ремонт и модернизация жилищного фонда, инженерных сетей и сооружений, ремонт и усовершенствование улично-дорожной сети, создание новых озелененных пространств и спортивных устройств.

При росте численности населения учитывался рост жилищной обеспеченности на человека на расчетный срок. Зона перспективного жилищного строительства составляет 21,44 га.

Норма обеспеченности общей площадью на перспективу составляет 30,0 м² на человека, таким образом, необходимо строительство еще 18600м2.

Проектный прирост постоянного населения прогнозируется с учетом   коэффициента семейности 3,5:

- на расчетный срок - 67 чел (19 семей).

Строительство нового жилья будет осуществляться на свободных территориях. В с. Очкуровка предусматривается освоение территорий в восточной части, на въезде в село и в северной части селитебной территории села.

Жилищный фонд с.Очкуровка  складывается  в основном из  индивидуальных жилых домов с приусадебными участками, а также из блокированной застройки с приквартирными участками. Имеются девять двухэтажных 18- и 12-ти квартирных домов и  один трехэтажный 24-х квартирный дом.

Общее количество жилых домовладений составляет 229 домов, площадь жилого фонда Очкуровского сельского  поселения составляет  - 21900 кв.м.

Средняя жилищная обеспеченность  Очкуровского сельского  поселения на 01.01.2013  составляет 17,1 кв. м/чел.  Ветхий жилищный фонд отсутствует. Средний показатель общей площади жилых домов – до 50 кв.м В 2006-2012 гг. жилищное строительство в селе осуществлялось  в основном за счет собственных и заемных средств. Средства бюджетов Волгоградской области в жилищное строительство вкладывались в соответствии с Федеральной целевой программой «Социальное развитие села» при строительстве индивидуальных одноквартирных жилых домов в 2011-2012г. Численность населения к расчетному сроку увеличится на 67 человек. В настоящее время в жилищном строительстве села наметилась тенденция к увеличению нормы обеспеченности до 30 м² на человека. Поэтому, с учётом роста населения и наметившихся тенденций в строительстве к расчётному сроку потребуется дополнительно строительство 18,6 тыс. м² жилья

В с.Очкуровка существуют сети инженерного электро-, водо- и газообеспечения, водотведения.

Жилой фонд обеспечен  централизованными системами водоснабжения на 95 %, электроснабжения на 100 %, газоснабжения на 100 %,  сети  канализации расположены в квартальной застройке,  в индивидуальном секторе сети канализации отсутствуют. Водоотведение в индивидуальном секторе осуществляется в индивидуальные выгребы. Теплоснабжение социальных объектов осуществляется через локальные котельные.

7.3.2 Развитие общественного центра

Общественно-деловая зона с.Очкуровка предназначена для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального образования, административных, культовых зданий, объектов делового и финансового назначения, а также иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В общественно-деловой зоне формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны).

Настоящим генеральным планом предусматривается развитие уже существующего центра по улице Мира. Здесь предполагается развитие функций общественного центра за счет насыщения центро-формирующими объектами, реконструкции существующий зданий и сооружений, реконструкция, Модернизация объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания, благоустройство парковой зоны по ул. Мира.

Расчет учреждений культурно-бытового 	обслуживания

Население- 1350 чел.

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Расчет-ная емкость объектов | Фактическая емкость объектов | Объемы нового строительства | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| Образование и воспитание |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 85% детей дошкольного возраста | 125 | 140 | - |  |
| Общеобразовательные школы | мест | 100% охвата обучением детей в I и II ступенях и 75% охвата в III ступени | 273 | 324 | - |  |
| Здравоохранение |
| Фельшерско-акушерский пункт | Посещений в смену |  |  | 18 | - | В настоящее время фактическое количество посещений -12 |
| Спортивные сооружения |
| Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 0,8 | 1,08 | 1,56 | - |  |
| Спортивные залы ( в здании школы) | м2 площ. зала | 80 | 108 | 172 | - |  |
| Учреждения культуры |
| Клубы и дома культуры | мест | 80 | 108 | 250 | - | Требует реконструкции |
| Библиотеки | тыс.том | 6-7,5 | 10,125 | 11 | - |  |
| Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание |
| Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг.площ | 320 | 432 | 296 | 136 |  |
| Предприятия общественного питания | мест | 40 | 54 | 80 | - |  |
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |
| Отделение милиции | объект | 1 на 50 тыс.жителей | 1 | 1 |  |  |
| Отделение связи | объект | 1 на 5 тыс.жителей | 1 | 1 |  |  |

7.4 Совершенствование сети обслуживания территории объектами социальной инфраструктуры

Среди учреждений обслуживания можно выделить две категории:

1. Социально-значимые, где государственное регулирование по-прежнему остается определяющим и  обеспечивает социальный минимум, установленный конституцией Российской Федерации. К этим учреждениям относятся три важнейших социальных блока:

-медицинское обслуживание;

-культурно-образовательная сфера;

-комплекс физической культуры и спорта.

2. Виды обслуживания, большей частью перешедшие или переходящие на рыночные отношения. Это торговля, общественное питание, бытовое обслуживание, коммунальное хозяйство. Сюда же относятся учреждения здравоохранения, образования, культурно-просветительные и развлекательные учреждения, предоставляющие услуги сверх гарантированного минимума. Их развитие преимущественно происходит путем саморегуляции и определяется спросом и платежеспособностью населения.

В настоящее время, за исключением предприятий торговли и бытового обслуживания, набор и емкость социально значимых объектов соответствует нормативной потребности, дальнейшее развитие социальной инфрастуктуры будет происходить исходя из приоритетных функций хутора, финансовых возможностей, в зависимости от потребительского спроса населения.

7.4.1 Расчет норматива обеспеченности и потребности

в детских учреждениях

Детские дошкольные учреждения

Расчетный норматив обеспеченности детскими дошкольными учреждениями определен в соответствии с прогнозом возрастной структуры населения и принимается исходя из 85% обеспеченности детей. (Согласно СП42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89*, приложение Ж Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

В с.Очкуровка размещен детский сад на 140 мест, однако в настоящее время его посещает 115 детей..

Потребность мест в дошкольных учреждениях на перспективу составляет:

147*0,85= 125 мест, где 147 –прогнозируемое количество дошкольников на перспективу.

Существующий детский сад обеспечивает потребность населения в детских садах  и на перспективу.

Общеобразовательные школы

В настоящее время в с.Очкуровка  функционирует 1 общеобразовательная школа на 324 учащихся. Если расчет вести по возрастной структуре, то численность населения школьного возраста от 7 до 16 лет составляла 253 чел, на перспективу, согласно демографическому прогнозу, численность населения школьного возраста будет составлять  ориентировочно – 287 чел. Исходя из того, что нормы расчета для общеобразовательных школ (согласно СП42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89*, приложение Ж Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») следует принимать с учетом 100% охвата неполным средним образованием (1-9кл.), необходимое количество мест должно составлять 273 мест.

Существующая общеобразовательная школа на 324 места полностью обеспечивает потребность села в школах и на перспективу.

7.4.2 Размещение учреждений здравоохранения

В настоящее время в селе функционирует ФАП по ул. Советская

Учитывая социальную значимость отрасли в части охраны здоровья граждан, медицинская помощь, в первую очередь, должна определяться государственной политикой и базироваться на бюджетном финансировании.

7.4.3 Размещение учреждений культуры

В настоящее время на территории села имеется Дом культуры -  Очкуровский информационно-досуговый центр на 250 мест.  Расчетный норматив обеспеченности культурными учреждениями – 80 мест на 1000 чел., то есть на перспективу необходима обеспеченность -  80 х 1,350 = 108 мест. Вместимость существующего дома культуры обеспечивает потребность в учреждениях культуры с.Очкуровка на расчетный срок. Однако здание Дома культура имеет большой износ и требует реконструкции или нового строительства.

7.4.4 Размещение объектов торговли и бытового обслуживания

Учитывая значение торговли, как одной из перспективных отраслей в проекте ориентировочно принята обеспеченность торговой площадью порядка 300 м² торговой площади на 1000 жителей.

Площадь существующих торговых площадей составляет 296 м², имеются также точки мелкорозничной торговли. Существующих торговых площадей не достаточно для обслуживания населения. На перспективу необходимо всего 432м² торговых площадей. Проектом предусмотрено реконструкция существующих зданий и неиспользуемых  помещений по ул.Мира под магазины.

В поселке имеется также столовая, почта. Существующих площадей хватает для обслуживания населения на перспективу.

Вещевые и смешанные рынки продолжают оставаться важным фактором в насыщении потребительскими товарами по ценам более доступным широким слоям населения.

Экономический спад, переход отрасли на рыночные отношения, снижение платежеспособности населения в переходный период негативно сказались на деятельности предприятий бытового обслуживания. Потребность населения в учреждениях бытового и коммунально-бытового обслуживания должна быть удовлетворена за счет возникновения сети предприятий малого бизнеса, частных и индивидуальных предприятий (прачечные, химчистки, ремонт обуви, парикмахерские, бани). Данное направление бизнеса является довольно выгодным и перспективным, так как не является капиталоемким.

Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей процесс развития рынка услуг, контроль целевого использования средств от льгот по арендной плате, ликвидации малоприспособленных, мелких предприятий и аналогичные меры приведут к дальнейшему развитию услуг населению.

7.5 Развитие территории природного комплекса

Зеленые насаждения

Зеленые насаждения классифицируются на территории общего пользования (парки, скверы), ограниченного пользования и специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, овражные и прочие посадки, лесопарки).

Современное состояние

Все участки зеленых насаждений имеют низкую степень благоустройства. Улицы поселка не озеленены.

Проектное решение

По агроклиматическому районированию район является одним из самых засушливых в Волгоградской области. с.Очкуровка расположено в зоне каштановых почв, встречаются светло-каштановые и тёмно-каштановые разновидности. Почвы содержат малый процент гумуса. В засушливые годы негативное воздействие на растительность оказывают сухие юго-восточные ветры. При слабой задернованности почвы возникают пыльные бури. Таким образом условия произрастания зелёных насаждений осложнены рядом отдельных климатических факторов. Положение села в засушливой зоне предъявляет повышенные требования к созданию системы зелёных насаждений, которая в определённой степени способствует созданию комфортных условий проживания.

Главными задачами являются:

-выявление территориальных резервов для нового зеленого строительства;

-классификация зеленых насаждений в соответствии с современным функционированием территории;

-разработка режимов градостроительной деятельности для различных категорий зеленых насаждений.

В настоящее время на территории села преобладает застройка жилыми домами усадебного типа, на приусадебных участках которых произрастают многолетние фруктовые насаждения. Зелёные насаждения общего пользования представлены парком по ул.Мира. Запроектирована реконструкция  парка, территория которого была заложена в предыдущем генплане, но не реализовано само озеленение и благоустройство парка. Данный вид озеленения должен иметь повышенную степень благоустройства. Для улучшения жизни и отдыха населения предусматривается увеличение площадей зеленых насаждений общего пользования. Это достигается путем организации новых объектов зеленого строительства на свободных территориях, в частности по ул.Советская.

Помимо насаждений общего пользования в системе благоустроенных массивов зеленых насаждений большую роль будут играть насаждения ограниченного пользования. Насаждения санитарно-защитных зон от промышленной зоны наряду с функциональным назначением дополняют развитую структуру зеленых насаждений. Из насаждений специального назначения запроектированы санитарно-защитные насаждения между промзоной и жилым массивом в северной части села.

| №№ | Наименование зелёных устройств | Площадь, га | В том числе, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее, сохраняемое | Новое строительство |
| 1 | Парк по ул.Мира | 4,0 | 4,0 | - |
| 2 | Зеленые насаждения по ул.Советская | 1,52 (без площади волейбольной площадки) | - | 2 |
| 3 | Древесно-кустарниковые насаждения между промзоной и жилым массивом в северной части села | 2,8 | - | 2,8 |

# 7.6 Градостроительная организация производственных, коммунально-складских территорий и территорий специального назначения

Градостроительные мероприятия по организации производственных и коммунально-складских зон, предусмотренные в настоящем генеральном плане, должны обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование производственных территорий.

Генеральный план учитывает в основном сохранение промышленных и коммунально-складских зон на занимаемых территориях и создание новых за счет резерва территорий в существующей сельхоззоне села для последущего размещения объектов птицефабрики в соответствии с положениями проекта «Схема территориального планирования Николаевского района Волгоградской области».

Для территориального развития производственных зон в качестве наиболее перспективных резервных площадок рассматривались свободные территории в северной части села, непосредственно примыкающие к существующей промзоне.

Коммунально-складские объекты расположены в южной части села и не изменяют своего назначения и расположения.

В с.Очкуровка расположена гостиница на 28 мест. Дополнительного размещения гостиниц на территории села  не требуется

Расчет объемов нового строительства системы коммунально-бытового обслуживания

| Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов | Фактическая емкость объектов | Объемы нового строитель-ства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| Коммунальные объекты |
| Гостиницы | мест | 6 | 8 | 28 | - |  |

На территории Очкуровского сельского поселения  расположено кладбища

| Наименование | Единица измерения | Норма на 1000 жителей | Расчетная емкость объектов | Фактическая емкость объектов | Объемы нового строитель-ства | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| Коммунальные объекты |
| Кладбище | га | 0,24 | 0,324 | 1,6 | - |  |

На расчётный срок увеличения территории действующего кладбища не предлагается. Участок кладбища включается в границы села Очкуровка, площадь включаемого участка вместе с участком подъездной дороги – 1.7 га.

# 7.7 Развитие транспортного комплекса

# Транспорт и улично-дорожная сеть

Транспорт, наряду с другими инфраструктурными отраслями, обеспечивает базовые условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических целей.

На территории села Очкуровка транспортная инфраструктура представлена автомобильным.

Внешние автомобильные дороги

На исходный период внешняя дорожная сеть с.Очкуровка представлена автомобильной дорогой общего пользования межмуниципального значения.

Основная автодорога, по которой осуществляются внешние транспортные связи с.Очкуровка, имеет твердое покрытие, IV техническую категорию и обеспечивают выезды из села в городское поселение г.Николаевск,  иные внутрирайонные транспортные связи, а также на региональную  дорогу Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград.

Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть села имеет четко выраженную прямоугольную схему с сеткой жилых улиц.

Общая протяженность улично-дорожной сети села составляет 10,6км, в том числе с твердым покрытием — 2,9 км, то есть 27%.

Ширина улиц в красных линиях колеблется от 10 до 20 м.

К недостаткам улично-дорожной сети следует отнести отсутствие твердого покрытия на многих улицах, недостаточную ширину проезжей части магистральных улиц.

Территориальное развитие села намечается в восточном направлении вдоль въездной автодороги.

Прохождение существующих и проектируемых магистральных улиц села показано в графических материалах проекта на карте развития транспортной инфраструктуры села.

Все улицы, как существующие, так и вновь проектируемые, подлежат асфальтированию.

Рекомендуемая ширина вновь проектируемых улиц в красных линиях — 20 - 25 м.

Хранение индивидуальных транспортных средств в настоящее время осуществляется в боксовых гаражах, размещенных непосредственно в усадебной застройке и в боксовых гаражах жилой двухэтажной застройки.

Кратковременное хранение автомобилей предусматривается на гостевых автостоянках, размещаемых в центрах социально-культурного обслуживания населения, зонах рекреации и жилых районах с двухэтажной застройкой.

# 7.8 Инженерная подготовка и благоустройство территории

Рельеф территории на которой расположен с.Очкуровка спокойный и его высотное положение соответствует отметкам 34.00 – 38.00 м. Овраги расположены в прибрежной зоне и частично распространяются до застройки.

Почти 60 % автодорог в существующей застройке имеют асфальтовое покрытие, требующее частичного ремонта.

На основании вышеизложенного в расчётный срок предлагается выполнить следующие мероприятия:

В составе проектов планировки территорий, отводимых под комплексное жилищное строительство необходимо разработать схемы вертикальной планировки – первая очередь. Все улицы должны быть запроектированы с максимальным возвышением землёй до 0,5 м, с продольными уклонами в пределах 20%. Поперечный водоотвод предусмотреть за счёт поперечных уклонов дорог.

Устройство ливневой канализации (в наиболее простом открытом варианте) в расчетный срок;

Укрепление и благоустройство территории оврагов предусматривает полную засыпку оврагов и их максимальное озеленение. Засыпка тальвега оврагов должна производиться песком на глубину не менее 2 м, далее связанным грунтом послойно с уплотнением слоя.

Значительную часть работ по инженерной подготовке территории предполагается выполнить в составе проектов и работ по новому строительству и при реконструкции объектов.

В расчётный срок работы по благоустройству территории предлагается выполнять в соответствии с проектными решениями генерального плана, проектами планировки и межевания территории.

Необходимо разработать среднесрочную концепцию и программу благоустройства и озеленения территории с.Очкуровка. Особое внимание при проведении работ необходимо обратить на согласованность и последовательность действий органов власти, служб и застройщиков при строительстве и реконструкции зданий и сооружений, дорог, инженерной инфраструктуры и благоустройства для исключения возможности разрушения и демонтажа объектов благоустройства и озеленения при проведении строительных и ремонтных работ.

Настоящим проектом предлагается выполнять работы по следующим направлениям:

- В расчётный срок основным направлением будут выступать работы по реконструкции и ремонту существующих искусственных покрытий с более широким применением современных материалов и технологий. Необходимо существенно расширить номенклатуру применяемых видов покрытия в зависимости от назначения, интенсивности использования и места расположения покрытия, особенно в части тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, площадок различного назначения. Покрытие детских площадок рекомендуется выполнять из песчанно-гравийной смеси или специальных сертифицированных покрытий, что существенно снижает детский травматизм. Особое внимание при проектировании и выполнении работ необходимо обратить на рекомендуемые продольные и поперечные уклоны дорог, тротуаров, площадок, наличие водопропускных устройств, обеспечивающих отвод ливнёвых и паводковых вод. Проектирование, строительство и реконструкция тротуаров и пешеходных дорожек должно производиться с максимальным учётом сложившихся пешеходных связей и пожеланий населения.

- В расчётный срок необходимо увеличить площадь зелёных насаждений общего пользования в селитебной части села и выполнить работы по реконструкции и благоустройству территории парка с высадкой необходимого количества деревьев и кустарников. При реализации мероприятий по озеленению необходимо существенно расширить видовой состав применяемых растений, адаптированных к местным условиям произрастания.

- Особое внимание необходимо обратить на установку малых архитектурных форм в парке и других местах массового скопления людей. Необходимо восполнить недостаток монументально-декоративных произведений искусства на улицах села.

- Основные направления работы органов исполнительной власти села в части улучшения системы освещения села должны быть направлены на энергосбережение и совершенствование системы освещения. Необходимо добиваться нормируемого уровня освещения сельских улиц и дорог. Вторым направлением работ по освещению будет освещение территорий жилых кварталов и объектов социальной сферы – территории с пребыванием подростков и детей. Отдельное направление в освещении – это декоративное и архитектурное освещение; предлагается выполнить архитектурное освещение наиболее значимых в селе зданий, культовых объектов. Ночное освещение коммерческих объектов (реклама, вывески, витрины, подсветка и т.п.) должно согласовываться с органом уполномоченным на ведение градостроительной деятельности администрации поселения.

7.9 Развитие инженерной инфраструктуры

7.9.1 Водоснабжение

В настоящее время существующей  хоз.питьевой водопровод нуждается в реконструкции.

Настоящим проектом предусматривается система централизованного водоснабжения для подачи питьевой воды на:

- хозяйственно-питьевые нужды населения;

- полив зеленых насаждений и улиц.

Нормы хозяйственно-питьевого водоснабжения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* в зависимости от степени благоустройства жилой застройки. При этом норма водопотребления на одного жителя включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Протяженность существующих водопроводных сетей – 7,107п.м. На водопроводной сети размещены 13 водоразборных колонок.

Существующий хоз.-питьевой водопровод требует реконструкции. Для этого необходимо:

- произвести замену труб и закольцевать водопроводную сеть;

- установить приборы учета расхода воды;

- установить устройство плавного пуска;

- разработать проектную документацию на зоны санитарной охраны и оборудование этих зон, в соответствии с ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03. 1999 г.

Схемой территориального планирования Николаевского муниципального района запланирована реконструкция существующих водопроводных сетей с.Очкуровка  - 6,5км.

Общая протяженность проектируемых водопроводных сетей  планируемой застройки - 4,7 км.

На расчетный срок в селе предусматривается полное обеспечение питьевым и противопожарным водоснабжением.

На данной стадии проектные предложения сводятся к определению расчетного водопотребления.

Определение расчетных расходов воды на расчетный срок

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно – питьевые  нужды населения принимается в соответствии с табл.1 СНиП 2.04.02-84* для застройки зданиями с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями составляет 200 л/сут на одного жителя (qж).

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственно – питьевые  нужды определяется  в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84* по формуле:

Qсут =∑qж x Νж/1000, где  Νж- расчетное число жителей

Расчетное число жителей на расчетный срок с.Очкуровка составляет  1350 человек.

1. Расчетный суточный расход воды на хозяйственно–питьевые нужды составит:

Qсут. =200л/сут x 1350 чел./1000 = 270,0 м³/сут

2. Расход воды на полив зеленых насаждений в населенных пунктах определяется в соответствии с п 2.3 СНиП 2.04.02.-84* прим.1

Qпол. = 50л x 1350 чел./1000 = 67,5 м³/сут

Продолжительность поливомоечного периода совпадает с устойчивой температурой воздуха +10С и выше, что для с.Очкуровка составляет около 174 дней или порядка 47% года.

3. Количество воды на нужды производства определяется в соответствии с п. 2.1 пр.4 СНиП 2.04.02-84* и составляет 20% от суточного расхода

Qпр. = (270,0 м³/сут + 67,5 м³/сут) x 20/100 = 67,5 м³/сут

Расходы на пожаротушение посчитаны в соответсвие с требованиями СНиПа 2.04.02-84*. Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым водопроводом.

Продолжительность тушения пожара – 3часа. Срок восстановления противопожарного запаса воды – не более 24 часов. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчетах водопроводных сетей.

Планируемые объёмы водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением и животными на территории с.Очкуровка

| Наименование | Ед. изм. | Количество на планир. период 2031 г. | Нормы водопотребления на одного человека, животного, л/сут. | Общее водопотреб- ление, м³/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| С.Очкуровка | чел. | 1350 | 200 | 270,0 |
| На полив | чел. | 1350 | 50 | 67,5 |
| На пожаротушение | 1 пожар | 2 | 10 л/с за 3часа*** | 108 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20% |  | 67,5 |
| итого: | - | - | - | 513 |

Границы зоны санитарной охраны необходимо огородить.

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения хутора принята однозонной, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении принят не менее 10л.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности работы хозяйственно-питьевого водопровода предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО).

ЗСО устанавливаются в соответствии с действующими нормами – СанПиН 2.1.4.1110-02«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»; СНиП 2.04.02-84*»Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

На сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры сети рассчитываются на следующей стадии проектирования. Всех водопользователей рекомендуется обеспечить счетчиками расходования воды.

Качество воды в сети хозпитьевого водопровода должно соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая».

Схема водоснабжения должна корректироваться на последующих стадиях проектирования.

7.9.2 Водоотведение

Современное состояние

В центральной части села Очкуровка имеются системы самотечных канализационных труб.

Сточные воды от центральной части села самотеком поступают в насосную станцию, расположенную по ул.Советская. которая перекачивает все стоки по напорному канализационному коллектору, мощностью 4800куб.м/сут. Коллектор проходит через село по ул.Степная на насосную станцию, расположенную в городском поселении г.Николаевск, которая направляет стоки на существующие канализационные очистные сооружения.

Протяженность самотечной канализации - 2196,7м. материал труб – асбестоцемент, диаметр 100мм, напорного коллектора из асбестоцементных труб диаметром 200мм.,  в пределах сельского поселения 4080м., в том числе в пределах территории села Очкуровка – 1100м. Сети находятся в изношенном состоянии, планируется реконструкция напорного коллектора согласно Схемы территориального планирования Николаевского муниципального района – 2,9 км.

В остальной части села хозяйственно-бытовые стоки сливаются в септики и выгребные ямы для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин, затем вывозятся.

Проектные решения

Нормы водоотведения бытовых сточных вод проектируемой застройки принимаются равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84* без учета расхода воды на полив. Удельные среднесуточные нормы приняты 350л/сут./чел. Коэффициент суточной неравномерности принят 1,2.

Учитывая нестабильность экономической обстановки достоверность объемов перспективного водоотведения не гарантирована – расчеты подлежат уточнению и корректуре на последующих стадиях проектирования.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п. 2.1 расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению, принятому по СНиП 2.04.02-85* без учета расхода воды на полив зеленых насаждений.

I. 1. Расчетный расход бытовых сточных вод с. Очкуровка составляет – Qсут.= 270 м3/сут.

2. Количество сточных вод от местных предприятий и неучтенные расходы принимаются в размере 5% суммарного среднесуточного водоотведения (п.2.5 СНиП 2.04.03-85) и составляет:

Опр. = (270,0 м3/сут + 67,5 м3/сут) · 5/100 = 16,9 м³/сут

Общий расход сточных вод на расчетный срок составляет:

Qсут. = 270 м3/сут + 16,9 м3/сут = 286,9 м³/сут

Общий расход сточных вод по с. Очкуровка  составит 286,9 м3/сут.

7.9.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение в с.Очкуровка от индивидуальных котлов – на газовом топливе. Отопление школы – от котельной на газовом топливе, расположенной на территории школы.

Проектом предусматривается устройство автономных котельных на объектах бюджетной сферы. Проектируемым теплоснабжением должны должны быть охвачены объекты социального назначения: детский сад, школа, ФАП, объекты культуры.

Схема теплоснабжения должна корректироваться на последующих стадиях проектирования.

7.9.4 Газоснабжение

Источником газоснабжения села Очкуровка является природный газ, который по отводу от газопровода Средняя Азия - Центр подается на газораспределительную станцию «АГРС  г. Николаевск» расположенную в 3,8 км восточнее г.Николаевск. От «АГРС г.Николаевск» газ по газопроводу д 320 мм подается на главный газорегуляторный пункт (ГГРП) и от него по газораспределительным сетям в газопровод среднего давления, от которого и снабжается с.Очкуровка.

От газопровода среднего давления газ поступает в газорегуляторные пункты, где давление газа снижается до 0,005 МПа на индивидуально-бытовые, хозяйственные нужды и местное отопление. Газорегуляторные пункты предназначены для снижения давления газа и поддержания его на заданном уровне. В с.Очкуровка функционирует 2 ГРПШ, находящихся на балансе ОАО «Николаевскрайгаз».

На перспективу предполагается строительство газопровода среднего давления протяженностью 0,7км. для газоснабжения планируемых жилых массивов в восточной  северной части села. Для понижения давления планируется строительство ГРП с дальнейшем развитием системы газоснабжения на участках проектируемой застройки села. Протяженность газопровода низкого давления – 3,8км.

Расход газа на расчетный срок составит – 8,5 млн. м3/год.

7.9.5 Электроснабжение

Для гарантированного электроснабжения с.Очкуровка настоящим проектом предлагается в расчётный срок провести следующие мероприятия:

- Реконструировать электросетевые комплексы ВЛ – 10 кВ в границах населенного пункта. На ВЛ -0,4 кВ применить изолированный провод (СИП);

- Произвести капитальный ремонт или заменить силовые трансформаторы 10/0.4 кВ, эксплуатирующиеся более 30 лет, с износом 60 %, и более;

- Скважины водозабора обеспечить электроэнергией от двух независимых источников питания. Вторым источником питания могут быть дизельные электростанции или резервные линии 0,4 кВ питающиеся от других источников питания;

- Электроснабжение детских садов и школ обеспечить от двух независимых источников питания;

Расчетные электрические показатели коммунально-бытовой нагрузки для проектируемой застройки составляют:

| Наименование населенного пункта | Население, чел. | Удельная нагрузка, кВт/час | Потребная мощность, кВт | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущ. | Расчетный срок | Проектир. |  | Сущ. | Расчетный срок | Проектир. | кВт-ч/год на 1 чел. | Сущ. | Расчетный срок | Проектир. |
| с.Очкуровка | 1283 | 1350 | 67 | 0,26 | 400 | 421 | 21 | 1360 | 1745 | 1836 | 91 |
| Всего: | 1283 | 1350 | 67 |  | 400 | 421 | 21 |  | 1745 | 1836 | 91 |

Примечания:

1.Расчеты предполагаемых нагрузок выполнены в соответствии со СНиП 2.07.01-89*.Приложение 12 и в соответствии с РД 34.20.185 - 94 таблица 2.4.3н и таблица 2.4.4н

2. Приведенные в таблице данные учитывают нагрузку жилых и общественных зданий, коммунальных предприятий, транспортного обслуживания (гаражи, открытые стоянки автомобилей), наружное освещение

3. Таблица может быть откорректирована  в сторону увеличения мощности по данным проекта планировки.

Основные потребители электроэнергии

| №№ п/п | Потребители | Потребная мощность, кВт. | Электропотребление, тыс. кВт-ч/год |
| --- | --- | --- | --- |
| С.Очкуровка |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор, общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектора: | 421 | 1836 |
| 2 | Наружное освещение 5% | 25 | 92 |
| 3 | Плюс 10% для промышленной зоны | 42 | 18 |
| 4 | Итого: | 488 | 1946 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 342 | 1362 |

7.9.6 Связь

Проектом предполагается 100% телефонизация квартирного сектора, полная обеспеченность номерами объектов коммунального хозяйства, соцкультбыта, общественных, административных зданий.

Для обеспечения жителей существующего жилого фонда, не охваченных телефонизацией, телефонными номерами рекомендуется расширить существующие АТС, увеличив их монтируемую ёмкость.

В с.Очкуровка предлагается развивать системы автоматической беспроводной радиотелефонной связи, кабельного телевидения, компьютерной сети, компании сотовой и пейджинговой связи, сеть передачи данных, централизованную радиотрансляционную сеть, сеть телевизионного вещания.

Нагрузка радиотрансляционной сети включает в себя индивидуальные радиоточки, устанавливаемые в индивидуальных домах и квартирах, радиоточки коллективного пользования, устанавливаемые в объектах соцкультбыта, а также громкоговорители уличной звукофикации.

Количество радиоточек коллективного пользования принято в размере 5% от числа индивидуальных.

# 8. Мероприятия по охране окружающей среды

Объекты охраны

К объектам и территориям, подлежащим охране, относятся природные и антропогенные комплексы, выполняющие средообразующие, буферные, компенсирующие функции, функции жизнеобеспечения и создания комфортных экологических условий в границах села и на прилегающих территориях:

- объекты и территории водного фонда – водотоки и водоемы (реки, протоки, ручьи, озера, пруды, водохранилища, болота);

- водоводы хозяйственно-питьевого назначения, водозаборные скважины, узлы и другие сооружения водоснабжения села;

- озелененные территории общего пользования;

- прочая растительность и лесные угодья;

- сельскохозяйственные угодья;

- территории учреждений отдыха и рекреационных зон;

- сады, коллективные сады, садовые участки;

- кварталы жилой застройки села;

- кварталы общественной застройки.

Зоны с особыми условиями использования территорий

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- 1-й пояс зоны санитарной охраны водозаборов хозяйственно-питьевого назначения (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

- санитарно-защитные полосы водоводов (в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»);

- водоохранные зоны водотоков и водоемов (в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ и с изменениями №118-ФЗ от 14.07.2008 г.);

- санитарно-защитные зоны производственных, коммунальных объектов (в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», «Проектов организации СЗЗ» и других нормативных документов);

- санитарно-защитные зоны кладбищ;

Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов приняты в материалах генерального плана села как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Размеры водоохранных зон рек

| Наименование реки | Размер ВЗ (м) | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Волгоградское водохранилище | 200 | Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ |

Размер прибрежных защитных полос водотоков и водоемов с.Очкуровка в соответствии с Водным кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров – для уклона до трех градусов, пятьдесят метров – для уклона три и более градуса. Масштаб генерального плана села и качество представленной для разработки проекта топографической основы не позволяют определить границы прибрежных защитных полос в графических материалах генплана. Границы могут быть определены либо в проектах планировки, либо в специализированных проектах организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Охранная зона  для воздушных линий электропередачи напряжением   10 кВ устанавливается вдоль линии в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими  по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии   20м . Установление охранной зоны нормируется правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В.

Охранная зона газопровода среднего давления  7м от оси в обе стороны

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка территории с.Очкуровка направлена на содержание в чистоте селитебных территорий, охрану здоровья населения от вредного влияния бытовых отходов, их своевременный сбор, удаление и эффективное обезвреживание для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний, а также для охраны почвы, воздуха и воды от загрязнения.

Для содержания в чистоте проектируемой территории проводится уборка, а затем вывоз отходов специализированными уборочными машинами по договору со спецавтохозяйством на свалку.

На всех площадях и улицах, в садах, парках и в других местах должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства в зависимости от интесивности использования территории, но не более чем через 40 м на оживленных улицах и 100 м – на малолюдных. Очистка урн должна производиться систематически по мере их наполнения.

Для содержания  в чистоте улиц, площадей, кварталов проводится уборка, а затем вывоз отбросов специализированными уборочными машинами.

Зимняя уборка включает в себя уборку снега, устранение скользкости при гололеде, подметание и посыпка песком.

Для вывоза ТБО от жилых и общественных зданий необходимо приобретение машин специального назначения, а именно:

- мусоровозов – 1 машина;

- уборочных – 1 машина.

В жилых массивах также допускается сбор отходов ежедневно в мусоровоз.

Свалка ТБО площадью 0,5га размещена за пределами населенного пункта в границах Очкуровского сельского поселения, в 1 км юго-восточнее с.Очкуровка, на  имеет санитарно-защитную зону -1000м.

9.  Основные технико-экономические показатели

| Показатели | Ед. измер. | Современное состояние | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель с.Очкуровка в установленных границах | га | 235,9 | 237,6 |
| 1.1.1 | Зона жилой застройки | -«- | 52,92 | 75,3 |
| 1.1.2 | Зона объектов общественно-делового назначения | -«- | 1,243 | 1,243 |
| 1.1.3 | Зона объектов производственно-коммунального назначения | -«- | 22,44 | 39,71 |
| 1.1.4 | Зоны специального назначения | -«- | - | 1,6 |
| 1.1.5 | Зоны сельскохозяйственного использования | -«- | 119,1 | 70,03 |
| 1.1.6 | Зона объектов рекреационного назначения | -«- | 5,986 | 8,8 |
| 1.1.7 | Зоны инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 29,26 | 35,968 |
| 1.1.8 | Земли водного фонда | -«- | 4,949 | 4,949 |
| 2 | Возрастная структура населения | % |  |  |
|  | -население моложе трудоспособного возраста |  | 29,1 | 32,1 |
|  | -население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) | % | 58,4 | 55,8 |
|  | -население старше трудоспособного возраста | % | 12,5 | 12,1 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд-всего | тыс.кв.м. общей площади квартир | 21,9 | 40,5 |
| 3.2 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. кв.м. общей площади квартир | - | 21,9 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.кв.м. общей площади квартир | - | 18,6 |
| 3.4 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % | 100 | 100 |
|  | - канализацией | % | 60,2 | 60,2 |
|  | - газом | % | 100 | 100 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м. | 17,1 | 30 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные образовательные учреждения-всего | мест | 140 | 140 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы всего | учащ. | 324 | 324 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улиц и дорог - всего | км | 11,3 | 16,6 |
|  | В том числе: - с твердым покрытием | км | 2,9 | 16,6 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение, протяженность сетей | км | 7,107 | 11,8 |
| 6.2 | Канализация, протяженность сетей | км | 3,296 | 3,296 |
| 6.3 | Газоснабжение, Протяженность сетей | км | 11,0 | 15,5 |
| 7 | Ритуальное обслуживание население |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | ед./га | 1/1,6 | 1/1,6 |
| 8 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 8.1 | Общая площадь свалок | га | за пределами нас. пункта | за пределами нас. пункта |
| 9 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 9.1 | Озеленение санитарно-защитных зон | га | - | 2,8 |